| Weitere Informationen mit dem Brennstoff Holz unter www.wagner.schornsteinfeger.de | Festmeter(m3) Das Holz wird im ganzen Stamm gekauft. Das heißt: Von der Gesamtlänge des Stammes wird der mittlere Durchmesser ermittelt, damit die Kreisfläche errechnet und diese mit der Länge des Stammes mal genommen. Mit einem Festmeter wird wirklich 1m3 Holz gekauft. Raummeter ( RM) Ein Raummeter auch Ster genannt, ist die in einen Kasten hineinpassende Holzmenge in Form von Scheiten( gespaltenes Holz) oder Rundlingen, gemessen auf 1x1x1 m. Wer einen Raummeter Holz kauft, hat damit keinen tatsächlichen Kubikmeter Holz erworben. Denn im Raummeter sind zwischen den geschichteten Holzstücken mehr oder weniger große Lufträume. Faustregel: 1,25m Raummeter entsprechen 1 Festmeter Schüttraummeter ( SRM) Kaminholz wird zumeist ofenfertig, also auf Länge ( 25 oder 33 cm) geschnitten und gespalten und in extra trockenem Zustand angeboten. Deshalb wird es in SRM oder im verpackten Zustand nach Gewicht gehandelt. Faustregel: 2 Schüttraummeter entsprechen 1 Raummeter Achtung Beim Kauf von normalem Brennholz nach Gewicht können in 100 kg Holz bis zu 50 kg Wasser enthalten sein. |
| --- | --- |